## Slide 1: Odpadové hospodářství obce Panenské Břežany – současný stav a změny

## Slide 2: Tématické okruhy
Analýza odpadového hospodářství obce Panenské Břežany
Rozbor vzorku směsného komunálního odpadu
Dotazníkové šetření
Mikroanalýza SKO
Nejčastější dotazy ke změnám v odpadovém hospodářství obce

## Slide 3
Analýza odpadového hospodářství obce Panenské Břežany

## Slide 4: Legislativa spojená s odpady
Zákon o odpadech platný v ČR od 1.1.2021
Třídění odpadů – ekologická odpovědnost každého jedince i zákonná povinnost

## Slide 5: Legislativa spojená s odpady
Míra separace odpadů
Separační cíle pro obce a města |  |  | 
Rok | 2025 | 2030 | 2035
Hodnota separačního cíle | 60 % | 65 % | 70 %

## Slide 6: Legislativa spojená s odpady
Zdražování ukládání odpadů na skládky
Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dílčí základ poplatku (Kč/t) | Poplatkové období v roce |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030+
- využitelný odpad | 800 | 900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 850 | 1 850
- zbytkový odpad | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800
- nebezpečný odpad | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000
Množství skládkovaného odpadu na občana v tunách za rok, na které se vztahuje výjimka pro zařazení do dílčího základu poplatku |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Produkce na občana | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12

## Slide 7: Ekonomika odpadového hospodářství 2023
Výdaje obce Panenské Břežany na OH Příjmy obce Panenské Břežany na OH
(1 012 717 Kč - 2022) (783 402 Kč - 2022)
(1 288 488 Kč – 2023) (1 029 786 Kč – 2023)
Chart: 
| Poplatek od všech poplatníků | Odměny EKO-KOM | Ostatní příjmy*
 | 743466 | 286319.5 | 0
Chart: 
| SEPAR odpady | Nebezpečný odpad | Objemný odpad | Směsný komunální odpad | Stavební odpad | Sběrný dvůr | Ostatní výdaje*
 | 588347 | 39774 | 87443 | 448775 | 0 | 0 | 605

## Slide 8: Ekonomika odpadového hospodářství 2023
Míra doplatku na OH v roce 2022 byla 22,64 %. V roce 2023 20,08 %
Chart: 
| Míra doplatku | Příjmy na OH
 | 22.6435 | 77.3565
Optimální míra doplatku 25 | 1

## Slide 9: Ekonomika odpadového hospodářství
Navýšení poplatku za ukládání odpadu na skládku oproti roku 2020
V roce 2022 byla produkce skládkovaných odpadů 215 tun
Chart: Rok
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Navýšení poplatku (Kč) | 26106.72 | 37368.96 | 49911.2 | 79666.8 | 112622.4 | 130924.64 | 150506.88 | 171369.12 | 186600.24

## Slide 10: Produkce odpadů 2023
V roce 2022 byla míra separace odpadů 52,43 %. V roce 2023 už 56,51 %.
Chart: 
| Směsný komunální odpad | SEPAR odpady | Objemný odpad | Biologicky rozložitelné odpady | Nebezpečné odpady | Stavební odpady | Ostatní odpady
Směsný komunální odpad SEPAR odpady Objemný odpad Biologicky rozložitelné odpady Nebezpečné odpady Stavební odpady Ostatní odpady | 132.6354 | 58.5447 | 27.34 | 151 | 1.311 | 0 | 0.24
Chart: 
Míra separace obce | 0.56707
Požadovaná míra separace 2025 | 0.032928

## Slide 11: Produkce odpadů
Porovnání produkce odpadů v obci Panenské Břežany se srovnatelně velkými obcemi (500 – 1000 obyvatel) v rámci celé ČR v roce 2022
V roce 2023 byla měrná produkce SKO 200,96 kg/obyvatele.
V roce 2023 byla měrná produkce VO 41,42 kg/obyvatele.
V roce 2023 byla měrná produkce BRKO 228,79 kg/obyvatele.
Souhrn Benchmarkových ukazatelů produkce odpadů obce | kg/obyvatele obce P.B. | kg/obyvatele srovnatelné obce
Měrná produkce směsného KO (SKO) | 286,9 | 197,6
Měrná produkce separovaného KO | 79,7 | 54,7
Měrná produkce velkoobjemového odpadu (VO) | 49,1 | 30,2
Měrná produkce biologicky rozložitelného KO (BRKO) | 290,6 | 156,1

## Slide 12
Rozbor vzorku směsného komunálního odpadu

## Slide 13: Rozbor vzorku SKO

## Slide 14: Rozbor vzorku SKO
Rozbor byl proveden dne 13. 6. 2024.
Nádoby (20 ks 120 l), které byly svezeny z různých lokalit v obci.
Celková hmotnost vzorku směsného komunálního odpadu byla 264,15 kg

## Slide 15: Rozbor vzorku SKO

## Slide 16: Rozbor vzorku SKO
Celkem bylo možné ze vzorku SKO vytřídit 45,54 % odpadů
Největší potenciál pro vytřídění měly plasty, sklo a gastroodpad
Chart: 
| Papír a lepenka | Nápojový karton | Sklo | Gastroodpad | Textilní materiály | Dřevo | Plasty | PET lahve | Kovy | Plechovky | Biologicky rozložitelný odpad | Objemný odpad | Stavební odpad | Nebezpečný odpad | Elektroodpad | Směsný komunální odpad
 | 7.1 | 0.9 | 14 | 32.15 | 4.8 | 0.25 | 19.5 | 4 | 3.4 | 3.2 | 16.9 | 0 | 9.4 | 1.5 | 3.2 | 143.85

## Slide 17
Dotazníkové šetření

## Slide 18: Dotazníkové šetření
V obci Panenské Břežany proběhlo v roce 2024 dotazníkové šetření na téma změn a spokojenosti v odpadovém hospodářství
76 respondentů reprezentujících 218 obyvatel obce (33 %)
100 % respondentů považuje problematiku nakládání s opady za důležitou
Někteří však odpověděli na otázku – Proč netřídíte odpad?
Chart: 
| Nevidím v tom smysl | Nejsem dostatečně ifnormován(a) o tom, jak se má třídit | Nejsem informován(a), co se s odpadem po vytřídění děje | Jiný důvod (doplňte v dalším poli)
 | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 0

## Slide 19: Dotazníkové šetření - bioodpad
Nakládání s bioodpadem – využívaný způsob sběru bioodpadu v obci
Chart: 
Chart: 
| Jiné třídění bioodpadu (doplňte v dalším poli) | Kombinace uvedených možností | Využívám svoz od domu zajišťovaný 1x týdně | Používám sběrné velkoobjemové kontejnery na stanovištích po obci | Používám vlastní zahradní kompostér
 | 0.013158 | 0.56579 | 0.052632 | 0.10526 | 0.26316

## Slide 20: Dotazníkové šetření - bioodpad
Měli byste zájem o sběrnou nádobu na bioodpad?
Chart: 
| Ne | Ano | Nevím, nemám na to názor | Ne - již nádobu mám
 | 37 | 26 | 9 | 4

## Slide 21: Dotazníkové šetření – tříděný odpad
Otázka jaký systém sběru odpadu je preferován občany:
Chart: 
| Nevím, nemám na to názor | Kombinace variant - zavedení svozu plastu a papíru přímo od domu v rodinné zástavbě a ponechání sběrných hnízd v bytové zástavbě | Jiný systém (doplňte v dalším poli) | Rozmístění barevných kontejnerů v rámci města – donáškový sběr na sběrných hnízdech (současný systém) | Rozšíření služby – svoz papíru a plastu od domu (žlutá a modrá popelnice) v kombinaci se sběrem skla, tetrapacků, olejů a kovů na sběrných hnízdech.
 | 0 | 0.078947 | 0 | 0 | 0.68421 | 0.23684

## Slide 22: Dotazníkové šetření – směsný komunální odpad
Názor na svoz SKO delší jak 1x za týden po zavedení Door to Door
Chart: 
| Ne | Ano | Ano, přistoupil/a bych i na delší frekvenci svozu směsného komunálního odpadu | Nevím, nemám na to názor
 | 18 | 44 | 0 | 14

## Slide 23: Rozbor vzorku SKO
Celkem bylo možné ze vzorku SKO vytřídit 45,54 % odpadů
Největší potenciál pro vytřídění měly plasty, sklo a gastroodpad
Chart: 
| Papír a lepenka | Nápojový karton | Sklo | Gastroodpad | Textilní materiály | Dřevo | Plasty | PET lahve | Kovy | Plechovky | Biologicky rozložitelný odpad | Objemný odpad | Stavební odpad | Nebezpečný odpad | Elektroodpad | Směsný komunální odpad
 | 7.1 | 0.9 | 14 | 32.15 | 4.8 | 0.25 | 19.5 | 4 | 3.4 | 3.2 | 16.9 | 0 | 9.4 | 1.5 | 3.2 | 143.85

## Slide 24: Dotazníkové šetření – poplatky
Preferovaný způsob výběru poplatku za odpady
Chart: 
| Možnost zvolit si výši poplatku na základě objednané velikosti nádoby a frekvence svozu (současný systém) | Nevím, nemám na to názor | Platba dle skutečně vyprodukovaného množství odpadu a reálného počtu výsypů nádoby (vážení každé nádoby) | Stejná frekvence svozu a výše sazby poplatku pro všechny (každý jednotlivý občan včetně dětí platí stejnou částku)
 | 0.56579 | 0.10526 | 0.26316 | 0.065789

## Slide 25
Mikroanalýza

## Slide 26: Mikroanalýza SKO
Dne 14.11.2024 proběhl sken nádob na SKO a jejich naplněnost pro zjištění možnosti snížení frekvence svozů SKO.

## Slide 27: Mikroanalýza SKO

## Slide 28
Nejčastější dotazy ke změnám v odpadovém hospodářství obce

## Slide 29: Komentáře a dotazy
Nejčastější dotazy: Co obaly od masa a ta savá podložka? To bude zas smrdět... Dojde ke snížení poplatku za odpady?
Savou podložku od masa je možné nechat vyschnout před vhozením do popelnice
Plastové obaly od masa je možné zlehka opláchnout vodou a nechat oschnout
Z poplatku za směsný komunální odpad je hrazen celý systém odpadového hospodářství (tříděné odpady, bioodpad, atd). Úspora výdajů za týdenní svoz se využije v zavedení Door to Door systému a jiných).

## Slide 30: Komentáře a dotazy
Nejčastější dotaz: Svoz jednou za 14 dní? Se někdo zbláznil??!!! Je to málo!!!
Svoz směsného komunální odpadu 1x za 14 dní se stáva v dnešní době běžnou věcí, které postupně zavádí většina obcí a doporučuje ho i MŽP
Pro eliminaci zápachu je nutné zamezit procesu vyhnívání odpadu v nádobě
Kompostovatelný bioodpad třídit na kompost nebo do hnědé popelnice
„Gastroodpad” (zbytky jídla) nechat oschnout a uzavřít v igelitovém sáčky – k jídlu se nedostane hmyz a ven se nedostane zápach z rozkladu odpadu

## Slide 31: Komentáře a dotazy
Nejčastější dotaz: Co když nádoby naplníme nádoby na vytříděné odpady již před svozem? Jak bude daná situace řešena?
Objem nádob v režimu Door to Door bude 240 l, což by dlouhodobě měla být dle zkušenosti v jiných obcích dostatečná kapacita
V případě nárazové vyšší produkce tříděných odpadů budou k dispozici sběrné nádoby na sběrném místě

## Slide 32: Svoz SKO 1x za 14 dní
Středočeský kraj
Babice - Door to Door na vše a SKO 1x za 14 dní
Buštěhrad - svoz SKO 1x za 14 dní (bez Door to Door na SEPAR)
Stehelčeves - Door to Door na bioodpad a SKO 1x za 14 dní od příštího roku
Nymburk – od roku 2023
Výsledky
Door to Door systémy dle analýz společnosti EKO-KOM navyšují produkci tříděných odpadů (obvykle 25 % a více)
Při sběru systémem Door to Door se snižuje produkce směsného komunálního odpadu a s ní postrádá smysl svážet směsný komunální odpad každý týden
Úspora vzniklá změnou frekvence svozu směsného komunálního odpadu je využitelná pro svoz systémem Door to Door

## Slide 33: Jak třídit efektivně odpady
Zajímavé odkazy pro správné třídění odpadů
https://www.samosebou.cz/ - kam vytřídit odpady dle jména
https://www.nevyhazujto.cz/ - „bazar věcí za odvoz” – předcházení vzniku odpadu
https://kamtridit.cz/map – mapa sběrných hnízd
https://www.kamsnim.cz/ - mapa pro třídění odpadů mimo sběrná hnízda (RE-USE, sběrné dvory, zpětné odběry)
https://www.ekokom.cz/ - zajímavé infografiky, semináře

## Slide 34: Jak třídit efektivně odpady

## Slide 35
Děkuji za pozornost
Leoš Zemánek
Leos.zemanek@obcejinak.cz
774 632 003